Les antennes Radio Fréquence dans la chaîne d’acquisition RMN, question de bruit

Marie POIRIER-QUINOT

IR4M. Laboratoire d’Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et multi modalités.

UMR 8081CNRS-Université Paris XI. France

On néglige trop souvent l’importance de la chaîne d’acquisition et en particulier de l’antenne Radio Fréquence dans une expérimentation IRM ou RMN. La géométrie de l’antenne, ses dimensions, son principe de fabrication et surtout son adéquation à la taille de l’échantillon étudiés mais également aux résolutions spatiales recherchées sont des points clés pour optimiser une expérience de RMN. Néanmoins des notions telles que le couplage, l’accord, l’adaptation d’impédance, de bruit, de facteur de bruit dans la chaîne d’acquisition sont également des notions indispensables à appréhender. Elles seront abordées pour cette raison lors de cet exposé.

Des propositions simples d’expérimentations seront également présentées afin de vérifier que les éléments de cette chaîne ne sont pas les facteurs limitant de la manipulation. A titre d’exemple un câble coaxiale de quelques mètres de long, mal positionné, peut augmenter le facteur de bruit de la chaîne d’acquisition de 3 dB, c'est-à-dire diminuer le rapport signal sur bruit d’un facteur 2 ou encore augmenter le temps d’acquisition d’un facteur 4.